Градостроительное задание (включая АПЗ)

для разработки проектной документации строительства Люблинско-Дмитровской линии метрополитена на участке «Марьина Роща» - «Селигерская» с электродепо

Постановлением Правительства Москвы от 30.10.2007 г. №961-ПП «О плане метростроения в городе Москве на 2008-2010 гг.» в период до 2015 г. предусмотрено строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Марьина Роща» до станции «Селигерская» с электродепо.

В соответствии, с распоряжением Правительства Москвы от 18.03.2010 г. №479-РП «О проектировании линий и объектов метрополитена для организации их строительства начиная с 2012 г.» в 2010 г. выполнено «Градостроительное задание (включая АПЗ) для разработки проекта строительства Люблинско-Дмитровской линии метрополитена на участке Марьина Роща - Селигерская с электродепо».

В условиях сложившейся сложной транспортно-планировочной организации территории в районах строительства линии сооружение ее с учетом инженерно-строительных условий возможно только закрытым способом - в тоннелях глубокого заложения.

В связи с этим по заказу ГУП «Московский метрополитен» ГУП НИиПИ Генплана Москвы совместно с ОАО Метрогипротранс выполнена проработка трассы Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в тоннелях глубокого заложения и подготовлено «Градостроительное задание (включая АПЗ)» взамен утвержденного в 2008 г.

Сооружение северного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Марьина Роща» до станции «Селигерская» и южного участка линии от станции «Марьино» до станции «Зябликово» («Красногвардейская») позволит сформировать новую диаметральную линию метрополитена с организацией восьми пересадочных узлов с действующими линиями метрополитена:
-  обеспечит транспортное обслуживание населения районов Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино с численностью населения 400,0 тыс. чел.;

-    сократит дальность подвоза маршрутами наземного пассажирского транспорта жителей районов Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино, Северный к станциям метрополитена;
-     создаст скоростную беспересадочную связь между северными, центральными, юго-восточными и южными районами города;
-     снизит загрузку действующих пересадочных узлов Серпуховско-Тимирязевской линии, пассажиропотоки на северном участке Серпуховско-Тимирязевской, юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и южном Замоскворецкой линий метрополитена, улучшит условия перевозок пассажиров на метрополитене.

1. Линию запроектировать в подземном исполнении от станции «Марьина Роща» в северном направлении под территориями районов Марьина Роща и Бутырский Северо-Восточного, Тимирязевский, Бескудниковский и Западное Дегунино Северного административных округов, преимущественно в технической зоне, зарезервированной для ее строительства.

2. Проектируемый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена проложить от главных путей за строящейся станцией «Марьина Роща» вдоль Шереметьевской улицы, Огородного проезда, улицы Милашенкова, с пересечением Савеловского направления МЖД, Октябрьской железной дороги, выйти в зону действующей станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, далее линию запроектировать вдоль Локомотивного проезда, через Малое кольцо МЖД и вдоль Дмитровского шоссе до примыкания к нему Коровинского шоссе и Селигерской улицы.

В районе примыкания к Дмитровскому шоссе Дубнинской улицы предусмотреть ответвление от линии двухпутной соединительной ветки к проектируемому электродепо. Ветку проложить вдоль Ильменского проезда в технической зоне, зарезервированной для ее строительства.

3.    Прокладку трассы в профиле выполнить с учетом инженерно-геологических условий строительства, развязки в разных уровнях с действующими и проектируемыми тоннельными сооружениями и крупными инженерными коммуникациями:
- линию от начала и до конца строительства запроектировать в тоннелях глубокого заложения;
-    соединительную ветку к проектируемому электродепо запроектировать между перегонными тоннелями глубокого заложения и площадкой электродепо на поверхности.

4.   На участке линии разместить шесть станций, названия которых (кроме станции «Селигерская») приведены в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.06.08 г. №564-ПП:

«Бутырская» - вдоль Огородного проезда на пересечении с улицей Руставели, вблизи платформы Останкино Октябрьской железной дороги, с двумя подземными вестибюлями, расположенными в торцах станции и выходами:
из северо-западного - на обе стороны Огородного проезда и улицы Руставели, к остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ), жилой и производственной застройке;
из юго-восточного - на обе стороны Огородного проезда и проезду Добролюбова, к остановочным пунктам НГПТ, жилой и производственной застройке.

«Фонвизинская» - вдоль улицы Милашенкова, севернее примыкания к ней улицы Фонвизина с двумя подземными вестибюлями, расположенными в торцах станции и выходами:
из северо-западного - на обе стороны улицы Милашенкова, к остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ), жилой и производственной застройке;
из юго-восточного - на обе стороны улиц Милашенкова, Фонвизина, Огородного проезда, к станции Улица Милашенкова линии монорельсового транспорта и остановочным пунктам НГПТ, жилой и производственной застройке.

«Петровско-Разумовская» - у пересечения Октябрьской железной дороги и Савеловского направления МЖД, параллельно существующей одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии, с организацией пересадочного узла совмещенного типа, с двумя вестибюлями:
северный - с расширением действующего наземного вестибюля станции Серпуховско-Тимирязевской линии и организацией объединенного вестибюля, выходами к Дмитровскому шоссе, Локомотивному проезду, улице Линии Октябрьской железной дороги, остановочным пунктам НГПТ, жилой и общественной застройке;
южный вестибюль - вблизи строения 43 по Дмитровскому шоссе, подземный, общий для станций Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий, с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, к остановочным пунктам НГПТ и жилой застройке.

При сооружении на расчетный срок новых остановочных пунктов на Октябрьской железной дороге (сдвижка существующего остановочного пункта Петровско-Разумовское) и Савеловском направлении МЖД (строительство нового) в районе станций метрополитена Петровско-Разумовская намечается организация крупного транспортно-пересадочного узла между четырьмя линиями скоростного внеуличного транспорта с обеспечением между станциями удобных пешеходных связей и подвоза пассажиров маршрутами НГПТ.

«Окружная» - вдоль Локомотивного проезда у примыкания к нему 3-его Нижнелихоборского проезда, вблизи платформы Окружная Савеловского направления МЖД и проектируемого остановочного пункта Савеловская МК МЖД, с двумя подземными вестибюлями, расположенными в торцах станции:
северный вестибюль - вдоль Локомотивного проезда у примыкания к нему 3-его Нижнелихоборского проезда, с организацией пересадки с железнодорожными платформами Окружная Савеловского направления МЖД и Савеловская МК МЖД (проектируемая), с выходами к жилой застройке и остановочным пунктам НГПТ;
южный - вдоль Гостиничного проезда вблизи стр. 6, с выходами к жилой и общественной застройке, расположенной вдоль Гостиничного и Локомотивного проездов, к остановочным пунктам НГПТ:

Рассмотреть возможность организации на перспективу пересадочного узла между станциями Люблинско-Дмитровской линии и Большого кольца метрополитена.

«Верхние Лихоборы» - вдоль Дмитровского шоссе в районе примыкания к нему Бескудниковского бульвара, с двумя подземными вестибюлями:
северный - вдоль Дмитровского шоссе у владения 73, с примыканием к существующему подземному пешеходному переходу (с учетом его продления на нечетную сторону шоссе) с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару, к храму ╚Святого Иннокентия, митрополита Московского в Бескудниково, к остановочным пунктам НГПТ, жилой, общественной и производственной застройке;
южный - в районе владений 64 и 71 в вариантах: с четной стороны шоссе у многоэтажного гаража вдоль Дмитровского шоссе или с нечетной стороны шоссе на территории ПК ╧99, в красных линиях проектируемой отстойно-разворотной площадки НГПТ. В обоих вариантах размещения вестибюля предусмотреть организацию выходов на обе стороны Дмитровского шоссе, к Дубнинской улице, к остановочным пунктам НГПТ, жилой, общественной и производственной застройке.

«Селигерская» - вдоль Дмитровского шоссе у развилки Дмитровского и Коровинского шоссе с двумя подземными вестибюлями:
северным - у владения 2а по Коровинскому шоссе, совмещенный с проектируемым подземным пешеходным переходом и выходами на обе стороны Дмитровского и Коровинского шоссе, к остановочным пунктам НГПТ, жилой, общественной и производственной застройке, проектируемому паркингу;
южным - вдоль Дмитровского шоссе у владения 80 (зона общественного центра), с присоединением к существующему подземному пешеходному переходу (с учетом его реконструкции и продления к общественной застройке) и выходами на обе стороны Дмитровского и Коровинского шоссе, к остановочным пунктам НГПТ, жилой, общественной и производственной застройке.

5.   У станций «Петровско-Разумовская», «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» предлагается организация пристанционных площадей с сооружением подземно-надземных перехватывающих паркингов, остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта (НПТ), отстойно-разворотных площадок НПТ.

Транспортно-пересадочные узлы на основе проектируемых станций метрополитена, включая перечисленные выше транспортные объекты, предлагается запроектировать в отдельных проектах с учетом размещения станций и вестибюлей метрополитена.

6. Линию запроектировать с учетом создания диаметральной Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и организацией движения поездов от станции «Селигерская» до станции «Зябликово». При проектировании линии предусмотреть возможность продления ее на расчетный срок от главных путей за станцией Селигерская вдоль Дмитровского шоссе в районы Восточное Дегунино и Дмитровский и на перспективу в район Северный.

7.  В составе проекта строительства линии метрополитена от станции «Марьина Роща» до станции «Селигерская» предусмотреть возможность выделения следующих пусковых участков:

- станция «Марьина Роща» - станция «Петровско-Разумовская» (первый этап строительства) с размещением трех станций «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» и организацией пересадочного узла на станции «Петровско-Разумовская» с Серпуховско-Тимирязевской линией метрополитена, а также сооружением двухпутных тупиков для оборота и отстоя поездов;

- станция «Петровско-Разумовская» - станция «Селигерская» (второй этап строительства) с размещением трех станций «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская» и сооружением электродепо «Лихоборы».

8.  Проектирование линии метрополитена выполнить в увязке с существующей и проектируемой застройкой, линиями градостроительного регулирования, развитием транспортной инфраструктуры, существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями.

9.  При проектировании станций обеспечить высокий уровень комфорта для пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 г.

10.  Разработать схему организации движения транспорта и пешеходов в районе размещения станций и строительных площадок на период строительства линии метрополитена.

11. В составе проекта разработать Градостроительный раздел, в котором откорректировать (при необходимости) транспортно-планировочные решения территорий у станций, включая схему организации движения транспорта и пешеходов, размещение остановочных пунктов НГПТ с учетом изменения градостроительных условий и инженерно-технических решений проектируемой линии.

12.  Трассировку линии, размещение станций и организацию пересадочных узлов разработать в соответствии с законами Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и другими нормативными документами и стандартами.

13.    Разработать раздел «Охрана окружающей среды», включающий оценку воздействия линии метрополитена на окружающую среду, в том числе виброакустическую; комплекс природоохранных мероприятий - шумозащитных и противовибрационных и согласовать в установленном порядке с заинтересованными организациями.

14. Для обеспечения отстоя, технического осмотра и ремонта подвижного состава Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запроектировать электродепо «Лихоборы», вблизи платформы НАТИ Октябрьской железной дороги, на территории производственной зоны №48 «Дегунино-Лихоборы», в технической зоне, зарезервированной для его размещения.

Общая ориентировочная площадь территории электродепо - 17,4 га.

15. После утверждения данного Градостроительного задания Градостроительное задание от 25 декабря 2008 г. считать утратившим силу.

16. Загрузку станций и перегонов линии принять по приложению 1 (таблицы 1-7) к Заданию.

17.    Предложения по трассировке проектируемой линии метрополитена, размещению станций, пересадочных узлов, электродепо представлены на схемах 1-9, приложение 2.